## Slide 1: Ejercicio 26 Guia 5
La instrucción ‘sethi’ asigna una constante a los 22 bits más significativos de un registro. Sin embargo, sería útil que sethi permitiera asignar valores en los 32 bits del registro. Justifique porqué esto último no resulta posible.

## Slide 2: ¿¿¿Qué hace sethi???
sethi const 22, %register
Coloca una constante de 22 bits en los 22 bits más significativos de un registro, colocando los restantes 10 bits en ‘0’. Pero mis registros tienen 32 bits… ¿De que me sirve esto?

## Slide 3: Para entender el motivo, primero tenemos que enteder, qué forma una instrucción.
Mnemonico Operandos Destino
addcc %r1,%r2 %r3
Dónde memorizamos cuál era el mnemónico? Dónde memorizamos con qué operaba y a dónde llegaba el resultado? En los mismos 32 bit que ocupa la instrucción!
Mnemónico = “OPCODE”

## Slide 4: Entonces retomando, qué pasa con sethi?
Para guardar una constante de 32 bits en un registro, como por ejemplo una direccción, no podemos hacerlo en una sola instrucción ya que los propios mnemónicos y operandos están ocupando parte de esos 32 bit.
MEM INSTRUCCIÓN (32 BIT)
CONST(32 BIT)
sethi 0x89ABCDEF, %r1
No funca… :(

## Slide 5: ¿Cómo lo resolvemos?
Dependiendo del ensamblador, tenemos diferentes opciones. SPARC recomienda en su documentación que aprovechemos el uso de instrucciones como or o add, y lo hacemos así en 2 pasos:
!Queremos setear %r1 a 0x89ABCDEF, así que primero dividimos nuestra !constante en partes de 22 y de 10 bits: !89ABCDEF = 10001001101010111100110111101111 !Los 22 más significativos son: 1000100110101011110011 = 226AF3 !Los 10 menos significativos son: 0111101111 = 1EF sethi 0x226AF3,%L1 or %L1,0x1EF,%L1

## Slide 6: Observaciones:
Si bien no son parte del lenguaje assembly, el ensamblador de SPARC nos provee de las directivas “high” %hi() y “low” %lo(), para dividir la constante en 22 y 10 bit.
sethi %hi(0x89ABCDEF),%r1 or %r1,%lo(0x89ABCDEF),%r1
El uso más común de este par de instrucciones es guardar una dirección en un registro. Suponiendo que temenos un string en la label Prompt:
sethi %hi(Prompt),%r1 or %o1,%lo(Prompt),%r1
De forma incluso más sintética, el ensamblador de SPARC nos provee de: set const32,%reg que internamente generará:
sethi %hi(const32),%reg or %reg,%lo(const32),%reg
PERO ESTO NO ES UNA INSTRUCCIÓN! NO PUEDO TENER INSTRUCCIONES QUE SUPEREN 32BIT! Es probablemente un MACRO